## Slide 1
Rôle des berges de cours d’eau

## Slide 2
  Rôle d’autoépuration des nutriments: azote, phosphore…
  Rôle de filtre de polluants de synthèse: phytosanitaires…
  Ralentisseur de crues
Rôle des berges de cours d’eau

## Slide 3: Rôles et intérêt de la ripisylve
  Apport de nourriture à la base de la chaîne alimentaire aquatique (feuilles, insectes…)
  Rôle clé de la morphologie des cours d’eau (= maintien des berges + création d’abris racinaire et bois mort)
  Rôle capital d’ombrage sur le cours d’eau => régulation thermique
Rôle des berges de cours d’eau

## Slide 4: Quel mode de gestion adopter?

## Slide 8: Bilan
Maintenir la ripisylve existante sur une bande de 2 à 3 mètres au minimum
Des coupes sont possibles mais doivent maintenir une densité suffisante et assurer la diversité d’âges et d’espèces.
Des plantations peuvent être envisagées avec des essences locales: aulne, frêne…
Bilan

## Slide 11
La divagation du bétail dans le lit des cours d’eau

## Slide 12: Perturbation de la qualité de l’eau
Perturbation de la qualité de l’eau

## Slide 13
Risque de contamination des animaux:
  Long séjour dans l’eau = piétin, blessures aux membres,
  Excréments dans l’eau = pathologies (ex: mammites, Diarrhée Virale Bovine et leptospirose, paratuberculose, salmonellose et douve du foie…)
Baisse de rendement:
  Les animaux boivent moins d’eau lorsqu’elle est de piètre qualité (CA Haute Loire, CA 2 Sèvres)
  Après aménagement des points d’eau, augmentation de la production laitière (+10% CA Deux Sèvres) et de la croissance des veaux et broutards (+5 à +30% PNR Morvan, +9% en Alberta )
Quel impact sur l’activité agricole ?

## Slide 14: Impacts physiques
Dégradation des habitats
Apports d’élements fins => colmatage=> asphyxie des pontes de truite
Quel impact sur la rivière ?

## Slide 15: Quel mode de gestion adopter?

## Slide 16: Quel mode de gestion adopter?
  Clôtures
  Aménagement de points d’abreuvement
  Aménagement de franchissements bétail
Contrôler l’accès au lit de la rivière

## Slide 17
Création de points d’abreuvement

## Slide 18
Création de points d’abreuvement

## Slide 19
Création de points d’abreuvement

## Slide 20: Franchissements
Aménagement des franchissements